| 10 | 1 | PRIOCAB Typ90 Untertisch-Sicherheitsschrank nach DIN EN 14470-1, zweiflügelig Feuerwiderstandsfähiger, zweiflügeliger Untertisch-Sicherheitsschrank Typ90, zur vorschriftsmäßigen Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten und Feststoffen in Arbeitsräumen. Die nach EN 14470-1 geprüft und zertifizierten Sicherheitsschränke Typ90 bieten eine Feuerwiderstandsfähigkeit (FWF) von 90 Minuten und sind GS (geprüfte Sicherheit) zertifiziert. Die Schränke haben eine außergewöhnliche hohe Stabilität und Langlebigkeit. Das Grundmaterial ist hochverdichtet und stellt keine Brandlast dar. Die hochwertigen Oberflächen innen und außen sind leicht zu reinigen. Die Türen der Sicherheitsschränke schließen im Brandfall automatisch. Funktion GS-Zertifikat Feuerwiderstandsfähigkeit (FWF) 90 Minuten Sicherheitsschrank Typ90 nach EN 14470-1 Geeignet für die Lagerung brennbarer Flüssigkeiten in Gebinden Aufbau & Ausstattung Untertisch-Sicherheitsschrank mit hochwertiger Oberfläche innen und außen Einlagige Türen und Wände aus homogenem Vollmaterial Zweiflügelige Ausführung (Breite 1100 mm) Im Brandfall selbstschließende Be- und Entlüftungsöffnungen auf der Schrankrückseite, Anschlüsse DN 100 mm Freilaufende Türen mit thermisch induziertem Verschluss im Brandfall Unterschiedliche Ausstattungsvarianten Ausstattung versetzbar im Lochrastermaß 32 mm Bodenwanne mit Lochblecheinsatz zur Nutzung als weitere Lagerebene Geerdete Wannenböden, kippsicher mit mittiger Lochung zur gezielten Abführung von Leckagen Material & Oberfläche Standardoberfläche CPL Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, klassifiziert A2 – s1, d0: nichtbrennbar Standardoberfläche lichtgrau, ähnlich RAL 7035 Optionen Türen oder ganzer Korpus in alternativen RAL-Farben / Oberflächen, auf Anfrage Wannenböden, Tragkraft 75 kg Vollauszüge, Tragkraft 75 kg Traglasterhöhung der Wannenböden auf 150 kg Bodenwanne mit Lochblecheinsatz Lochblecheinsatz Fein-(Vor)filter für EBEL:VENT-EN-U (Ersatz) Ersatz-Aktivkohlefilter für EBEL:VENT-EN-U Einzelkabel- und Rohrdurchführung Umluftaufsatz, steckerfertig Element-Außenmaße (H x B x T) in mm: ………………………………….. Oberfläche: ………………………………….. Gewicht: ………………………………….. Optionen: ………………………………….. Typ: PRIOCAB Typ90 – Untertisch Sicherheitsschrank Fabrikat: PRIORIT AG www.priorit.de Tel.: 06181 / 3640 0 Fax : 06181 / 3640 230 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |