| 10 | 1 | PRIODOOR ETX – 90 Minuten Revisionsöffnungsverschluss für Sonderlösungen Umlaufend dichtschließender Revisionsöffnungsverschluss zur flächenbündigen Montage in der Installationsschachtwand, optional als Verbauung auf der Installationsschachtwand. Der einflügelig und zweiflügelig lieferbare Abschluss eignet sich zur großformatigen revisionsgerechten Abschottung von Installationsschächten und zur Abschottung von Messeinrichtungen und Verteilern in Rettungswegen. Der Abschluss ist umlaufend dichtschließend und bietet eine Feuerwiderstandsfähigkeit über 90 Minuten. Funktion Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, feuerbeständig EI 90 i→o Klassifizierung Beflammung nach DIN 4102 Teil 2 (ETK) über 90 Minuten Geprüftes Brandverhalten vom Schachtinneren nach außen über mindestens 90 Minuten, Zugrundelegung des Normbrandes nach DIN 4102 Teil 2 Einhaltung Temperaturwerte max.140 K im Mittel, max.180 K punktuell Verwendbarkeitsnachweis Fachgruppe Z-6.55- Rauchschutz Dichtschließend Zulässige Temperaturerhöhung im Brandfall auf der brandabgewandten Seite max. 180K Aufbau Revisionsöffnungsverschluss mit hoher mechanischer Beständigkeit Flächenbündige Montage oder zur Verbauung auf der Wand Ein- und zweiflügelige Ausführung Umlaufende Blockzarge 55 mm breit, 42 mm tief Umlaufende Rauch- und Brandschutzdichtungen, im Brandfall selbsttätig aufschäumend Tür in den Rahmen einschlagend, Öffnungswinkel ca. 180° Ein- bis Dreifallenschloss, je nach Türhöhe Verriegelung mit Profilhalbzylinder Türanschlag DIN rechts, optional DIN links Materialgüte Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, Klassifizierung A2 – s1, d0 Standardoberfläche CPL Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen dunkel abgesetzt Green Building Deklaration nach LEED und DGNB Lieferumfang PRIODOOR ETX als Bausatz Optionen PRIODOOR ETX mit dreiseitiger Zarge und absenkbarer Bodendichtung PRIODOOR ETX Auf-Wand-Montage Drückergarnitur Klappring-Drehgriff Lüftung Standardisierte Farben – weiß, ähnlich RAL 9016; Dekor Aluminium gebürstet; Grundierfolie Sonderdekore/Sonderfarben Befestigungsmaterial für Massiv- und GKF-Schachtwand; flächenenbündige Montage Befestigungsmaterial für Massiv- und GKF-Schachtwand; Auf-Wand Montage Magnet-Reedkontaktset MRS Element-Außenmaße (H x B x T) in mm: ………………………………….. Baurichtmaß BRM (H x B) in mm: ………………………………….. Oberfläche: ………………………………….. Wandart: ………………………………….. Auf-Wand Montage ………………………………….. Dreiseitige Zarge mit absenkbarer Bodendichtung: ………………………………….. Optionen: ………………………………….. Typ: PRIODOOR ETX 90 Fabrikat: PRIORIT AG www.priorit.de Tel.: +49 6181 3640-0 Fax : +49 6181 3640-210 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |