| 10 | 1 | PRIODOOR – 90 Minuten Feuerschutzabschluss Einflügelige und zweiflügelige Türen (Feuerschutzabschlüsse) mit Blockzarge und umlaufender Rauchschutzdichtung, Dekoroberfläche oder Echtholz-Furnieroberfläche. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. Funktion Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, feuerbeständig T 90-RS Klassifizierung Rauchdicht- und dauerfunktionsgeprüft Schallschutz 37 dB (1-flügelige Tür) Aufbau Brandschutztür mit hoher mechanischer und chemischer Beständigkeit Standard Türhöhe bis 2.500 mm Standard Türbreite zweiflügelig bis 2.500 mm Hydraulischer Türschließer für selbsttätige Türschließung Dreiseitige Blockzarge, 55 mm aus dem selben Vollmaterial Tür gefälzt, beidseitig bündig in die Blockzarge einschlagend Umlaufende, dauerelastische Rauchschutzdichtung Umlaufende Brandschutzdichtung, selbstaufschäumend bei Brand 3D-Edelstahlbänder, Fallenschloss mit Profilzylinder Rauchdichte Ausführung mit Bodendichtung Materialgüte Hochverdichtetes Vollmaterial mit hoher mechanischer Beständigkeit Standardoberfläche HPL Standardausführung weiß oder lichtgrau - ähnlich RAL 9016 oder RAL 7035; Kanten und Fasen dunkel abgesetzt Green Building Deklaration nach LEED und DGNB Varianten Standardisierte Farben – Dekor Aluminium gebürstet; Grundierfolie Oberflächen in alternativen RAL-Farben, Dekoren oder Echtholz auf Anfrage Oberfläche in Edelstahl und Feinblech auf Anfrage Zweiflügelige Türen mit asymmetrischer Türflügelteilung Überbreite Zargen nach Anforderung Bodenabschlussdichtung, selbsttätig ausfahrend für Rauchschutz Bündig eingesetzte Brandschutzverglasung Schloss mit Panikentriegelung für Notausgänge PRIODOOR FSA wird projektbezogen angeboten! Element-Außenmaße (H x B) in mm: ………………………………….. Rohbauöffnungsmaß: (H x B) in mm: ………………………………….. Oberfläche: ………………………………….. Wandart: ………………………………….. Türanschlag (DIN L / DIN R): ………………………………….. Anzahl Glaselemente: ………………………………….. Abmessungen Glaselemente ………………………………….. (H x B) in mm: Anzahl Türen: ………………………………….. Abmessungen Türen (H x B) in mm: ………………………………….. Anzahl Standflügel: ………………………………….. Anzahl Gehflügel: ………………………………….. Türanlage Gesamtmaß in mm: ………………………………….. Abmessungen Blenden (H x B) in mm: ………………………………….. Blenden oben / unten / seitlich: ………………………………….. Optionen: ………………………………….. Typ: PRIODOOR FSA 90 T 90-1-FSA "PRIODOOR T91" bzw. T 90-1-RS-FSA "PRIODOOR T91" bzw. T 90-2-FSA "PRIODOOR T92" bzw. T 90-2-RS-FSA "PRIODOOR T92" Fabrikat: PRIORIT AG www.priorit.de Tel.: +49 6181 3640-0 Fax : +49 6181 3640-230 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |