| 10 | 1 | PRIOHYD Schacht-Einbaugehäuse für Löscheinrichtungen DIN 14461 Standardisierter Brand- und Rauchschutz für den Einbau von Löscheinrichtungen nach DIN 14461 in Steigeschächten: Wandhydranten, Entnahmestellen und Einspeiseeinrichtungen können mit PRIOHYD einfach und schnell ohne weitere Abkofferung direkt in der Schachtwand platziert werden. Funktion Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten Für Feuerlösch-Schlaucheinrichtungen und Wandhydranten nach DIN 14461 Nichtbrennbarer Verbundbaustoff, klassifiziert A2 – s1, d0 Schutz vor Zugluft, Kaltrauch und heißen Brandgasen Nachweis über Gutachterliche Stellungnahme Aufbau Gehäuse mit hoher mechanischer Beständigkeit Brandschutz durch schlüssigen Einbau in Schachtwand GKF Abschottung der Löschtechnik gegenüber dem Versorgungsschacht PRIOHYD ohne Acrylglas Tür für den Einbau von Stahl-Einbauwandschränken mit Löschtechnik verschiedener Hersteller PRIOHYD wahlweise mit Revisionsöffnungsverschluss für Schachtzugang und -revisionierung von Steigleitungen und Technik Gewichtsabtragung der Löschtechnik auf den Etagenboden Materialgüte Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, Klassifizierung A2 – s1, d0 Standardoberfläche CPL Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen dunkel abgesetzt Lieferumfang Gehäuse Schottmanschette für Anschlussrohr Transporthilfe zur leichten Einbringung mittels Hubwagen Montageanleitung Element-Außenmaße (H x B x T) in mm: ………………………………….. Oberfläche: ………………………………….. Gewicht: ………………………………….. Wandart: ………………………………….. Feuermelder: ………………………………….. Schlauchhaspel / Feuerlöscher / Entnahmeinrichtung: ………………………………….. Optionen: ………………………………….. ………………………………….. Typ: PRIOHYD Fabrikat: PRIORIT AG www.priorit.de Tel.: +49 6181 3640-0 Fax : +49 6181 3640-230 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |