| 10 | 1 | PRIORIT HSRZ CONT Mobile Hochsicherheitsraumzelle im Containerformat PRIORIT HSRZ CONT ist ein feuerständiger IT-Raum für den Schutz von IT-, Kommunikations- und Netzwerksystemen nach EN 1047-2. Als flexibel einsatzbare und leicht zu transportierenden Container-Raumlösung ist das der HSRZ CONT standardmäßig vorbereitet für den flexiblen Kundeneinsatz und die kundenindividuelle Bestückung mit IT-Komponenten. Die Raumlösung erfüllt die strengen Vorgaben der EN 1047-2 und ist ECB•S zertifiziert . Funktion Feuerwiderstand 180 Minuten, feuerbeständig (Bauteilprüfung für Wand, Decke, Boden) Feuerwiderstand 90 Minuten (Bauteilprüfung für Türen, Schottungen) R 60 D Klassifizierung Einhaltung der Grenzwerte nach EN 1047 Teil 2 ECB•S Zertifikat Systemprüfung einer akkreditierten Materialprüfanstalt Schutzart entsprechend IP 56 Einbruchschutz entsprechend RC 2 DIN EN 1627 Aufbau Standard ISO Seecontainer als Gehäuse außen Wandaufbau innen aus Porenbeton (PP2 0.4 Wärmeleitzahl = 0,11 W/mk 240 mm stark) Boden und Deckenelemente innen in Massivbauweise (P4,4 0.55 Wärmeleitzahl = 0,18 W/mk 250 mm stark) Innen zusätzliche Auskleidung mit Aluminiumdampfsperre als Schutz gegen elektromagnetische Strahlung und Feuchtigkeit Brandschutztür Roxtec Kabelschott mit Wartungstür Materialgüte Stahlblech, außen lackiert Standardfarbe weiß, ähnlich RAL 9016 Optionen Verkleidung des Containers bei Außenaufstellung Individuelle Innenverkleidung Zutrittkontrollsystem Schienensystem, individuell planbar, zur einfachen Montage und dauerhaften Beweglichkeit der IT-Racks Zusätzliches Kabelschott mit Wartungstür Raum-Außenmaße (H x B x T) in mm: ………………………………….. Anzahl Türen: ………………………………….. Anzahl Kabel- und Rohrschottungen: ………………………………….. Individuelle Außenverkleidung: ………………………………….. Typ: PRIORIT HSRZ CONT Fabrikat: PRIORIT AG www.priorit.de Tel.: 06181 / 3640 0 Fax : 06181 / 3640 230 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |