| 10 | 1 | PRIOCAB Li EI90 Standschrank zur Lagerung von Lithium-Ionen Batterien, zweiflügelig PRIORIT Standgehäuse in zweiflügeliger Ausführung, geeignet zur rauchdichten und feuerwiderstandsfähigen Lagerung von Lithium-Ionen Batterien. Das Gehäuse ist aus einem nichtbrennbaren Baustoff der Klasse A2 – s1, d0 gefertigt. Serienmäßig haben die Schränke ein Lüftungssystem in der Rückwand und Kabeleinführungen oben und unten. Funktion Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten: feuerbeständig Geprüfter Brandschutz von Innen und Außen Geprüfte Brandlastdämmung Geeignet für die Lagerung von Lithium-Ionen Batterien Aufbau Gehäuse aus nichtbrennbarem Baustoff inkl. Dekoroberfläche Individuelle Farbgestaltung Schutz vor unerlaubtem Zugriff – Schwenkhebel mit Doppelbartzylinder Umlaufende Brandschutzdichtung, im Brandfall selbsttätig aufschäumend Kabeleinführung oben und unten Integriertes Belüftungssystem, bestehend aus Rauchmelder und Ventilator Kaltrauchdichtes Verschlusssystem Leichtgängige, freilaufende Türen in den Korpus einschlagend, Öffnungswinkel ca. 180° Unterfahrbarer Sockel, Höhe 100 mm mit abnehmbarer Sockelblende Vier Höhenverstellbare Gitterroste, Traglast 75 kg/Boden Materialgüte Standardoberfläche CPL ist chemisch hochbeständig und feuchtigkeitsunempfindlich Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, klassifiziert A2 – s1, d0 Standardoberfläche lichtgrau, ähnlich RAL 7035 Optionen Sonderdekore/Sonderfarben Zusätzlicher Gitterrostboden mit 4 Fachbodenträger, 30 x 1000 x 400 mm (H x B x T) Element-Außenmaße (H x B x T) in mm: ………………………………….. Oberfläche: ………………………………….. Optionen: ………………………………….. Ausführungsvarianten ESL92.12444.BAT: 4 Gitterrostböden ESL92.12444.BAT01: 4 Gitterrostböden 1 x 5-fach Steckdosenleiste Steuereinheit ESL92.12444.BAT02: 4 Gitterrostböden 1 x 5-fach Steckdosenleiste Löschgenerator Steuereinheit Typ: PRIOCAB Li EI90 Fabrikat: PRIORIT AG www.priorit.de Tel.: 06181 / 3640 0 Fax : 06181 / 3640 210 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |