| 10 | 1 | PRIOCOVER Mobile Brandschutzabdeckung Universell einsetzbares Überstülpgehäuse für einen umfassenden Brandschutz bei einer aktiven oder passiven Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus. Das unten geöffnete Gehäuse ist mit stabilen Eckwinkeln versehen. Die Kranösen ermöglichen einen einfachen Transport sowie ein einfaches Einbringen. Das Überstülpen ist auch bei einem beginnenden Brand der Batterien möglich. Die Brandschutzabdeckung besitzt eine Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten. Funktion Nichtbrennbar inkl. Dekoroberfläche, A2-s1,d0 Feuerwiderstandsfähige Bauweise – Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten Druckstabil Mechanische Druckentlastung Gutachten einer akkreditierten Materialprüfanstalt Für passive und aktive Lagerung geeignet Anwenderfreundlich Einfache Handhabung Mobile, einfache Lösung Kein zeitaufwendiges Einräumen der Akkus in Sicherheitsschränke Einfaches Überstülpen über bestückte Paletten Schnelles Einbringen mittels Gabelstapler Einfacher Transport mittels Kranösen Eckwinkel-Kantenschutz Platzsparend, da stapelbar Standardgröße zur Abdeckung einer Europalette 1200 x 800 Abdeckung von Paletten, Auffangwannen oder Gitterboxen Platzierung direkt auf vorhandenem Boden Robust und langlebig Massive Bauweise Kanten- und Eckschutz Hohe Stabilität Hohe Oberflächenhärte Hohe chemische Beständigkeit Kratzfest Fleckenunempfindlich Einlagiger Wandaufbau – Wandstärke 42 mm Nachhaltigkeit Recycelbar Baustoff besitzt Green Building Deklaration nach LEED und DGNB Schadstofffrei Materialeigenschaft Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, klassifiziert A2 – s1, d0 Standardoberfläche CPL Standardfarbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035 Optionale Ausführungen PRIOCOVER inklusive Fitting-Set für einen Kühlwasseranschluss PRIOCOVER inklusive Kabelschott für ein sicheres Laden. Die Ladekabel können auf dem Boden verbleiben. Ein Brandschutzstein dichtet die Kabel sicher ab. PRIOCOVER inklusive Fitting-Set und Kabelschott Zubehör Hebe-Set - bestehend aus 2 Rundschlingen und 4 Karabinern für ein einfaches und sicheres Anheben, Transportieren und Absetzen des Überstülpgehäuses Bodenauffangwanne zur Aufnahme von eventuell entstehenden Leckagen der Batterien/Akkus Element-Außenmaße (H x B x T) in mm: ………………………………….. Oberfläche: ………………………………….. Optionen: ………………………………….. Zubehör: ………………………………….. Typ: PRIOCOVER Fabrikat: PRIORIT AG www.priorit.de Tel.: +49 6181 3640-0 Fax : +49 6181 3640-230 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |