| 10 | 1 | PRIODOC Typ92 – AS92:196-106-S - ECB•S zertifiziert Akten-/Dokumentenschrank Zweiflügeliger Brandschutzschrank zur sicheren Lagerung von Akten und Dokumenten. Die ECB-S Zertifizierung garantiert Qualität und Sicherheit der Schränke nach europäischer Norm EN 15659. Bestehend aus nichtbrennbaren Materialien ist der Schrank darüber hinaus für die Aufstellung im Flucht- und Rettungsweg geeignet. Funktion LFS 60 Klassifizierung ECB•S zertifizierter zweiflügeliger Schrank Rauchschutz Eignung zur sicheren Aktenlagerung Aufbau Korpus und Türen aus Vollmaterial, innen und außen mit dekorativer Oberfläche Zweiflügelige Ausführung Türen in den Korpus einschlagend, Öffnungswinkel ca. 180° Automatische Verriegelung des Standflügels, wenn Gehflügel geschlossen wird Verriegelung mit 3-Fallenschloss, Profilhalbzylinder Rauch- und Brandschutzdichtungen, im Brandfall selbstaufschäumend Einlegeböden höhenverstellbar im Rastermaß 32 mm Schutz gegen äußere Einflüsse von Staub und Schmutz Materialgüte Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, klassifiziert A2 – s1, d0 Standardoberfläche CPL Standardfarbe lichtgrau ähnlich RAL 7035, mit ABS Kanten Optionen Oberfläche in alternativen RAL-Farben, Dekore oder Echtholz auf Anfrage Zusätzliche Einlegeböden Hängeregisterauszug inkl. Auszugsführung Oberfläche: ………………………………….. Optionen: ………………………………….. Typ: PRIODOC Typ92 AS92:196-106-S Fabrikat: PRIORIT AG www.priorit.de Tel.: 06181 / 3640 0 Fax : 06181 / 3640 210 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |