| 10 | 1 | PRIOBOX Feuerwiderstandsfähige Fassbox Feuerwiderstandsfähiger Fass-Schrank zur vorschriftsmäßigen Lagerung brennbarer Flüssigkeiten in Fässern bis zu 200 Liter. Geeignet als Entnahmestelle für Gefahrstoffe am Arbeitsplatz. Das homogene Vollmaterial besitzt innen und außen eine hochwertige, leicht zu reinigende Oberfläche. Durch einen unterfahrbaren Sockel kann der Schrank bewegt werden. Funktion Erfüllt die Anforderungen gemäß TRGS 510, WHG, GefStoffV, VAwS Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten Geprüft Barnd von innen und außen Gutachten einer akkreditierten Materialprüfanstalt Aufbau & Ausstattung Fass-Schrank mit hoher mechanischer Beständigkeit Einlagiger Wandaufbau aus homogenem Vollmaterial Abmessungen optimiert für 200 Literfässer mit aufgesetzter Pumpe 220 Liter Auffangwanne mit Gitterrost für Gewässerschutz gemäß Wasserhaushaltsgesetz § 19 Kippsicherer Wannenboden, verstellbar. Mit mittiger Lochung zur gezielten Abführung von Leckagen Abschließbare Türen Türschließer mit Feststellanlage und Thermoelementen zur automatischen Türschließung im Brandfall Be- und Entlüftungsöffnungen auf der Oberseite, NW 100 – Verschluss über Brandschutzklappen Unterfahrbar Material & Oberfläche Standardoberfläche CPL Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, klassifiziert A2 – s1, d0: nichtbrennbar Standardoberfläche lichtgrau, ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen dunkel abgesetzt Optionen Türen oder ganzer Korpus in alternativen RAL-Farben / Oberflächen, auf Anfrage Wannenboden, Tragkraft 75 kg Schwerlastboden, Tragkraft 100 kg Abluftaufsatz, steckerfertig Anschlussadapterset Aluminium-Knickfalzrohr Kabel- und Rohrschott Einzelkabel- und Rohrdurchführung Montageleistung Element-Außenmaße (H x B x T) in mm: ………………………………….. Oberfläche: ………………………………….. Gewicht: ………………………………….. Lagervolumen Anzahl Fässer: ………………………………….. Optionen: ………………………………….. Typ: PRIOBOX Fabrikat: PRIORIT AG www.priorit.de Tel.: 06181 / 3640 0 Fax : 06181 / 3640 230 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |