| 10 | 1 | PRIOCAB Typ30 Untertisch-Sicherheitsschrank nach DIN EN 14470-1 Feuerwiderstandsfähiger Untertisch-Sicherheitsschrank Typ30 zur vorschriftsmäßigen Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten und Feststoffen in Arbeitsräumen. Die nach EN 14470-1 geprüft und zertifizierten Sicherheitsschränke Typ30 bieten eine Feuerwiderstandsfähigkeit (FWF) von 30 Minuten und sind GS (geprüfte Sicherheit) zertifiziert. Der einlagige Aufbau von Korpus und Tür gibt dem Schrank eine hohe mechanische Beständigkeit. Die hochwertigen Oberflächen innen und außen sind leicht zu reinigen. Funktion Feuerwiderstandsfähigkeit (FWF) 30 Minuten GS-Zertifikate Sicherheitsschrank Typ30 nach EN 14470-1 Geeignet für die Lagerung brennbarer Flüssigkeiten in Gebinden Aufbau & Ausstattung Untertisch-Sicherheitsschrank mit hochwertiger Oberfläche innen und außen Einlagiger Wandaufbau Zweiflügelige Ausführung (Breite 1100 mm) Im Brandfall selbstschließende Be- und Entlüftungsöffnungen auf der Rückseite, Anschlüsse DN 100 mm Türschließer mit integrierter Feststellanlage und Thermoelementen zur selbsttätigen Türschließung im Brandfall Unterschiedliche Ausstattungsvarianten Ausstattung versetzbar im Lochrastermaß 32 mm Bodenwanne mit Lochblecheinsatz zur Nutzung als vierte Lagerebene Geerdete Wannenböden, kippsicher mit mittiger Lochung zur gezielten Abführung von Leckagen Material & Oberfläche Homogener Baustoff, einlagiger Aufbau Standardoberfläche CPL ist chemisch hochbeständig und feuchtigkeitsunempfindlich Standardoberfläche lichtgrau, ähnlich RAL 7035 Leicht zu reinigen Optionen & Zubehör Türen oder ganzer Korpus in alternativen RAL-Farben / Oberflächen, auf Anfrage Wannenböden, Tragkraft 75 kg Vollauszüge, Tragkraft 75 kg Traglasterhöhung der Wannenböden auf 150 kg Bodenwanne mit Lochblecheinsatz Lochblecheinsatz Fein-(Vor)filter für EBEL:VENT-EN-U (Ersatz) Ersatz-Aktivkohlefilter für EBEL:VENT-EN-U Umluftaufsatz, steckerfertig Element-Außenmaße (H x B x T) in mm: ………………………………….. Oberfläche: ………………………………….. Gewicht: ………………………………….. Optionen: ………………………………….. Typ: PRIOCAB Typ30 Untertisch-Sicherheitsschrank Fabrikat: PRIORIT AG www.priorit.de Tel.: 06181 / 3640 0 Fax : 06181 / 3640 230 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |