| 10 | 1 | PRIOCAB Typ90 Sicherheitsschrank nach DIN EN 14470-1, einflügelig Feuerwiderstandsfähiger Sicherheitsschrank Typ90 zur vorschriftsmäßigen Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten und Feststoffen in Arbeitsräumen. Die nach EN 14470-1 geprüft und zertifizierten Sicherheitsschränke Typ90 bieten eine Feuerwiderstandsfähigkeit (FWF) von 90 Minuten und sind GS (geprüfte Sicherheit) zertifiziert. Die Schränke haben eine außergewöhnliche hohe Stabilität und Langlebigkeit. Das Grundmaterial ist hochverdichtet und stellt keine Brandlast dar. Die hochwertigen Oberflächen innen und außen sind leicht zu reinigen. Standardmäßig integrierte, von innen justierbare Stellfüße ermöglichen ein einfaches Aufstellen und Ausrichten der Schränke. Durch einen unterfahrbaren Sockel können die Schränke mit einem Hubwagen oder Stapler einfach bewegt und transportiert werden. Die Türen der Sicherheitsschränke schließen im Brandfall automatisch. Funktion GS-Zertifikat Feuerwiderstandsfähigkeit (FWF) 90 Minuten Sicherheitsschrank Typ90 nach EN 14470-1 Geeignet für die Lagerung brennbarer Flüssigkeiten in Gebinden Aufbau Sicherheitsschrank mit hochwertiger Oberfläche innen und außen Einlagige Türen und Wände aus homogenem Vollmaterial Einflügelige Ausführung (Breite 595 mm) lieferbar Im Brandfall selbstschließende Be- und Entlüftungsöffnungen auf der Schrankoberseite, Anschlüsse DN 100 mm Einflügelige Ausführung mit hydraulischem Türschließer, 90° Feststellung, Verschluss im Brandfall Unterschiedliche Ausstattungsvarianten Ausstattung versetzbar im Lochrastermaß 32 mm Bodenwanne mit Lochblecheinsatz zur Nutzung als weitere Lagerebene Geerdete Wannenböden, kippsicher mit mittiger Lochung zur gezielten Abführung von Leckagen Unterfahrbarer Sockel, Höhe 100 mit abnehmbarer Sockelblende Material & Oberfläche Standardoberfläche CPL Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, klassifiziert A2 – s1, d0: nichtbrennbar Standardoberfläche lichtgrau, ähnlich RAL 7035 Optionen Türen oder ganzer Korpus in alternativen RAL-Farben / Oberflächen, auf Anfrage Wannenböden, Tragkraft 75 kg Vollauszüge, Tragkraft 75 kg Traglasterhöhung der Wannenböden auf 150 kg Bodenwanne mit Lochblecheinsatz Lochblecheinsatz Ausstattung in Edelstahl auf Anfrage Fein-(Vor)filter für EBEL:VENT-EN-U (Ersatz) Ersatz-Aktivkohlefilter für EBEL:VENT-EN-U Einzelkabel- und Rohrdurchführung Abluftaufsatz, steckerfertig Umluftaufsatz, steckerfertig Element-Außenmaße (H x B x T) in mm: ………………………………….. Oberfläche: ………………………………….. Gewicht: ………………………………….. Optionen: ………………………………….. Typ: PRIOCAB Typ90 - einflügelig Fabrikat: PRIORIT AG www.priorit.de Tel.: 06181 / 3640 0 Fax : 06181 / 3640 230 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |