| 10 | 1 | PRIOCONT Feuerwiderstandsfähiger Container Feuerwiderstandsfähiger Container zur Lagerung von zwei IBC-Gebinden oder sechs 200l-Fässern auf Europaletten. Das homogene Vollmaterial besitzt innen und außen eine hochwertige, leicht zu reinigende Oberfläche. Mit Gabelstapler unterfahrbar und dadurch ortsbeweglich. Der Container ist rauchdicht nach DIN 18095 und bietet eine Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten. Funktion Erfüllt die Anforderungen gemäß TRGS 510, WHG, GefStoffV Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, feuerbeständig EI 90/F 90 Klassifizierung Gutachten einer akkreditierten Materialprüfanstalt Aufbau & Ausstattung Container mit hoher mechanischer Beständigkeit Einlagiger Wandaufbau aus homogenem Vollmaterial Verzinkte Bodenauffangwanne für Umweltschutz gemäß Wasserhaushaltsgesetz § 19 Abmessungen optimiert für IBC-Gebinde und Europlatten Tür(en) mit 3D-Edelstahlbändern, 3-Punktverriegelung und Profilhalbzylinder Elektrische Türfeststellanlage mit flexibel einstellbarem Türöffnungswinkel bis ca. 120° Rauchdetektierte Branderkennung für automatischen Türverschluss Schließfolgeregelung Explosionsgeschützte Raumelektrik Be- und Entlüftungsöffnungen auf der Oberseite, NW 100 – Verschluss über Brandschutzklappen Stellflächen mit feuerverzinkten Gitterrosten Modelle PRIOCONT 2-IBC Material & Oberfläche Standardoberfläche CPL Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, klassifiziert A2 – s1, d0: nichtbrennbar Standardfarbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035 Lieferumfang Auffangwanne Tandemtürschließer Schließfolgeregelung inkl. Türdämpfer Optionen Türen oder ganzer Korpus in alternativen RAL-Farben / Oberflächen, auf Anfrage Ausführung mit Einbruchschutz entsprechend WK 2 Feuerbeständiges Kabelschott 125 mm Durchmesser, 60 % belegbar Einzelkabel- und Rohrdurchführung Montage vor Ort durch PRIORIT Element-Außenmaße (H x B x T) in mm: ………………………………….. Oberfläche: ………………………………….. Gewicht: ………………………………….. Lagervolumen Anzahl IBC: ………………………………….. Lagervolumen Anzahl Europalette: ………………………………….. Lagervolumen Anzahl Fässer: ………………………………….. Optionen: ………………………………….. Typ: PRIOCONT Fabrikat: PRIORIT AG www.priorit.de Tel.: 06181 / 3640 0 Fax : 06181 / 3640 230 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |