| 10 | 1 | PRIODOC Typ30 Leichte Akten-/Dokumentenschränke Leichter Brandschutzschrank zur sicheren Lagerung von Akten und Dokumenten – vielseitig einsetzbar. Zur Aufbewahrung großer Mengen von vertraulichen und schützenswerten Dokumenten. Die ECB-S Zertifizierung garantiert Qualität und Sicherheit der Schränke nach europäischen Normen. Funktion Feuerwiderstand 30 Minuten; feuerhemmend LFS 30 Klassifizierung gemäß EN 15659 ECB-S zertifizierter zweiflügeliger Schrank Rauchschutz Aufbau Einlagiger Wandaufbau aus homogenem Vollmaterial Zweiflügliger Schrank, Öffnen der Türen getrennt voneinander möglich und getrennt schließbar Türen in den Korpus einschlagend, Öffnungswinkel ca. 180° Verriegelung mittels Profilhalbzylinder Verriegelt in einem am Mittelboden angebrachten Schließblech Rauch- und Brandschutzdichtungen, im Brandfall selbstaufschäumend Einlegeböden höhenverstellbar im Rastermaß 32 mm Schutz gegen äußere Einflüsse von Staub und Schmutz Unterfahrbarer Sockel, Höhe 90 mm mit abnehmbarer Frontblende Materialgüte Homogener Baustoff, einlagiger Aufbau Standardoberfläche CPL ist chemisch hochbeständig und feuchtigkeitsunempfindlich Standardoberfläche lichtgrau ähnlich RAL 7035, mit ABS Kanten Leicht zu reinigen Optionen Oberfläche in alternativen RAL-Farben, Dekore oder Echtholz auf Anfrage Zusätzliche Einlegeböden Hängeregisterauszug inkl. Auszugsführung Mittelwand Türschließer mit Feststellung Element-Außenmaße (H x B x T) in mm: ………………………………….. Oberfläche: ………………………………….. Gewicht: ………………………………….. Mittelwand oben: ………………………………….. Mittelwand unten: ………………………………….. Optionen: ………………………………….. Typ: PRIODOC 30 Minuten Fabrikat: PRIORIT AG www.priorit.de Tel.: 06181 / 3640 0 Fax : 06181 / 3640 230 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |