| 10 | 1 | PRIOROOM GSL Feuerwiderstandsfähiger Raum Feuerwiderstandsfähiger Raum zur Lagerung großer Mengen Gefahrstoffe oder für eine nachträgliche Einhausung von Produktionsanlagen im laufenden Betrieb. Das Modulsystem aus vorgefertigten, nur 42mm starken Elementen, lässt in schneller und sauberer Bauweise einen abgetrennten Brandabschnitt entstehen und ermöglicht ein einfaches Aufbauen, Umbauen und Erweitern. Homogenes Vollmaterial - innen und außen hochwertige, leicht zu reinigende Oberfläche. Der Raum besitzt einen schwellenfreien Zugang und kann mit handelsüblichen Auffangwannen nach den Vorschriften des WHG ausgerüstet werden. Der Raum bietet eine Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten. Funktion Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, feuerbeständig Wände: EI 90 Klassifizierung Decke: F 90/EI 90 a↔b T 90-RS Klassifizierung der Tür(en) Tür(en) rauchdicht, dauerfunktionsgeprüft Aufbau & Ausstattung Raum mit hoher mechanischer Beständigkeit Barrierefreier Zutritt mit Paletten, Fässern und Druckgasflaschen Tür(en) mit 3D-Edelstahlbändern, 3-fach Verriegelung, vorbereitet für Profilzylinder Geeignet zur Lagerung und Entnahme brennbarer Flüssigkeiten, Säuren und Laugen Raum ausrüstbar mit Licht, Belüftungstechnik, Regalen und Auffangwannen Anlieferung auf Palette, Montage vor Ort Material & Oberfläche Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, klassifiziert A2 – s1, d0: nichtbrennbar Standardoberfläche CPL Standardfarbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen dunkel abgesetzt Optionen Türen oder ganzer Korpus in alternativen RAL-Farben / Oberflächen, siehe Seite 16/17 Edelstahlverkleidung in V4A 1.4571 Rauchdicht Panikschloss Lüftungsklappe Feuerbeständiges Kabelschott Türfeststellanlage Explosionsgeschützter Rauchdetector Türgriffe, Schließzylinder Türdämpfer Türschließer für einflügelige Türen Türschließer für zweiflügelige Türen Panikschloss mit Panikfunktion B Elektronische Türschließsysteme PRIOROOM wird projektbezogen angeboten Element-Außenmaße (H x B x T) in mm: ………………………………….. Oberfläche: ………………………………….. Türanschlag (DIN L / DIN R): ………………………………….. Anzahl Tür: ………………………………….. Lichte Türhöhe in mm: ………………………………….. Lichte Türbreite in mm: ………………………………….. Anzahl Türflügel: ………………………………….. Anzahl Standflügel: ………………………………….. Anzahl Gehflügel: ………………………………….. Lagervolumen Anzahl Europalette: ………………………………….. Lagervolumen Anzahl Fässer: ………………………………….. Optionen: ………………………………….. Typ: PRIOROOM Fabrikat: PRIORIT AG www.priorit.de Tel.: 06181 / 3640 0 Fax : 06181 / 3640 230 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |