| 10 | 1 | PRIOROOM GSL Feuerwiderstandsfähige Sicherheitszelle Sonderlösung für Gasflaschen Kompakte feuerwiderstandsfähige Sicherheitszelle zur sicheren Lagerung von Gasflaschen. Die Sicherheitszelle kann in individuellen Abmessungen aus vorgefertigten, nur 42 mm starken Elementen schnell und sauber, unter Berücksichtigung der bestehenden Gebäudestrukturen, errichtet werden. Sie bietet eine Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten. Es besteht die Möglichkeit, mit einer Stahlflaschenkarre die Sicherheitszelle ebenerdig oder über eine Anfahrrampe zu befahren. Das homogene Vollmaterial besitzt innen und außen eine hochwertige, leicht zu reinigende Oberfläche. Mit dem Gutachten einer akkreditierten Materialprüfanstalt bietet die Sicherheitszelle eine zertifizierte Güte und stellt eine Alternative zu herkömmlichen Gasflaschen-Schränken dar. Funktion Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, feuerbeständig Gutachten einer akkreditierten Materialprüfanstalt Aufbau & Ausstattung Hohe mechanischer Beständigkeit Barrierefreier Zutritt mit Transportgeräten möglich Tür(en) mit 3D-Edelstahlbändern, 3-fach Verriegelung, vorbereitet für Profilzylinder Geeignet zur Lagerung von Gasflaschen Be- und Entlüftungsöffnungen auf der Oberseite, NW 100 - Verschluss über Brandschutzklappen Material & Oberfläche Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, klassifiziert A2 – s1, d0: nichtbrennbar Standardoberfläche CPL Standardfarbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035 Optionen Türen oder ganzer Korpus in alternativen RAL-Farben Feuerbeständiges Kabelschott Barrierefreier Zugang auf Anfrage Lüftungsklappe Anfahrrampe aus Riffelblech Sockel mit Sockelblende Feuerbeständige Gasflaschenräume 1-flügelig GFR91:600 für 2 x 50 Liter / 3 x 10 Liter Gasflaschen GFR91:800 für 3 x 50 Liter / 5 x 10 Liter Gasflaschen Feuerbeständige Gasflaschenräume 2-flügelig GFR92:1200 für 4 x 50 Liter / 7 x 10 Liter Gasflaschen GFR92:1400 für 4 x 50 Liter / 8 x 10 Liter Gasflaschen Element-Außenmaße (H x B x T) in mm: ………………………………….. Oberfläche: ………………………………….. Türanschlag (DIN L / DIN R): ………………………………….. Anzahl Tür: ………………………………….. Lichte Türhöhe in mm: ………………………………….. Lichte Türbreite in mm: ………………………………….. Anzahl Türflügel: ………………………………….. Anzahl Standflügel: ………………………………….. Anzahl Gehflügel: ………………………………….. Lagervolumen Anzahl Gasflaschen: ………………………………….. Optionen: ………………………………….. Typ: PRIOROOM GSL Sonderlösung für Gasflaschen Fabrikat: PRIORIT AG www.priorit.de Tel.: 06181 / 3640 0 Fax : 06181 / 3640 230 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |