| 10 | 1 | PRIOELEC ESL BIG-Line Brandschutzgehäuse Feuerwiderstandsfähiges Großgehäuse zur Unterbringung von bauordnungsrechtlich vorgeschriebenen elektrischen Sicherheitsanlagen. Das Gehäuse kann wahlweise in Einzelteilen auf Palette oder fertig montiert geliefert werden. Das Großgehäuse ist rauchdicht (Brand von innen) und bietet eine Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten. Der Nachweis des Funktionserhaltes ist nach MLAR zu führen. Funktion Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, feuerbeständig Geeignet für den Funktionserhalt bis zu 90 Minuten* Aufbau Leergehäuse mit hoher mechanischer Beständigkeit Integriertes Belüftungssystem, bestehend aus Lüfter und Rauchmelder, anschlußfertig (230 V AC) eingebaut, kaltrauchdicht Türbänder aus Edelstahl Tür in den Korpus einschlagend, Öffnungswinkel ca. 180° 2-Punkt-Türverriegelung über Schwenkhebel mit Doppelbart­zylinder (austauschbar gegen Hausschließanlage) Umlaufende Brandschutzdichtung, im Brandfall selbsttätig aufschäumend Kabeleinführung oben + unten, zur Bündeleinführung Kabelabkühlkanal Befestigungsschiene zur Montage der Geräteträger oder Montageplatte Kippsicherung des Gehäuses durch Befestigungslaschen oben Integrierter Sockel unterfahrbar, mit abnehmbarer Frontblende Montierte oder zerlegte Ausführung lieferbar (der Aufstellort muss u.a. für das Gehäusegewicht geeignet sein) Ausführung ohne Brandschutzklappen erhältlich Ausführung mit Brandschutzklappen erhältlich Materialgüte Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, klassifiziert A2 – s1, d0: nichtbrennbar Standardoberfläche CPL Standardfarbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035 Lieferumfang Brandschutzgehäuse PRIOELEC ESL BIG-Line zerlegt oder fertig montiert auf Palette Kabelabkühlkanal Befestigungsmaterial Optionen und Zubehör Rückwand zur freien Aufstellung Montage vor Ort durch PRIORIT Viele PRIORIT Oberflächen möglich Brandschutzklappe BSK-FK90-100 Zusätzliches Belüftungsset (nur in Verbindung mit BSK-FK90-100) Netzteil für zusätzliches Belüftungsset Brandschutzklappe BSK-FK90-100 In geschlossenem Zustand rauchdicht, thermische Auslösung über Schmelzlot bei 72°C Selbstschließend durch thermische Auslösung Brandschutztechnisch geprüft nach DIN EN 1366-2 Gewicht: 13,0 kg * In Abhängigkeit der Einbauten und dessen Anordnung. Oberfläche: ………………………………….. Optionen: ………………………………….. ………………………………….. Typ: PRIOELEC ESL BIG-Line Fabrikat: PRIORIT AG www.priorit.de Tel.: 06181 / 3640 0 Fax : 06181 / 3640 210 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |