| 10 | 1 | PRIOELEC EK – 30 Minuten Elektroklemmkasten ohne Bestückung Brandschutz Elektro-Klemmkasten als Leergehäuse für die Wandmontage zum Einbau von Verbindungselementen und Schmelzsicherungen. Der Nachweis des Funktionserhalts ist nach MLAR zu führen. Funktion Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten, feuerhemmend Klassifikation: Geeignet für Funktionserhalt über 30 Minuten Aufbau Gehäuse mit hoher mechanischer Beständigkeit zur Aufputzmontage Befestigung über 4 Bohrungen in den Rahmenecken Deckel mit Griffmulde, durch zwei selbstsichernde Muttern verschraubt Zerlegbares Rahmenplattensystem für leichte Kabeleinführung Kabeleinführung von zwei gegenüberliegenden Seiten möglich Kabelschotts schäumen im Brandfall selbsttätig auf Vorgebohrte Löcher für einfache Befestigung der Einbauten Materialgüte Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, klassifiziert A2 – s1, d0 Oberfläche CPL Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen dunkel abgesetzt Montage Einfache Montage und leichtes Kabelrangieren durch zerlegbares Rahmenplattensystem in Schichtbauweise Element-Außenmaße (H x B x T) in mm: ………………………………….. Gewicht: ………………………………….. Wandart: ………………………………….. Optionen: ………………………………….. ………………………………….. Typ: PRIOELEC EK 30 (ohne Bestückung) Fabrikat: PRIORIT AG www.priorit.de Tel.: +49 6181 3640-0 Fax : +49 6181 3640-230 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |