| 10 | 1 | PRIOCEIL – 90 Minuten Deckensystem Einlagiges, feuerwiderstandsfähiges Deckensystem mit verschiedenen Oberflächen zur Ausbildung von „Raum in Raum“ – Lösungen. Das Deckensystem PRIOCEIL besteht aus 42 mm starken beschichteten nichtbrennbaren Deckenpaneelen, die sich über Verbinder einfach und sauber aufbauen, umbauen und erweitern lassen. PRIOCEIL ist als Bestandteil des Brandschutzbaukastensystems „System 42“ mit dem PRIORIT Wandsystem zur Ausbildung von Räumen kombinierbar und ist geeignet für den Einbau von Schottungen oder Lüftungselementen. PRIOCEIL wird nur in Verbindung mit Komplettlösungen von PRIORIT angeboten Funktion Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, feuerbeständig EI 90 a↔b/F 90 (oben + unten), Klassifizierung Aufbau Einlagige, hochstabile Fertigelemente mit fugenabdeckenden Unterzügen Projektbezogene Planung, Fertigung und Montage Bautiefe pro Element bis 1,20 m Anschluss an Massivwand und/oder PRIOWALL Materialgüte Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, Klassifizierung A2 – s1, d0 Standardoberfläche CPL Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen dunkel abgesetzt Green Building Deklaration nach LEED und DGNB Optionen Standardisierte Farben – weiß, ähnlich RAL 9016; Dekor Aluminium gebürstet; Grundierfolie Sonderdekore/Sonderfarben PRIOCEIL wird projektbezogen angeboten Element-Außenmaße (H x B) in mm: ……………..…………………….. Oberfläche: …………..……………………….. Bemerkungen: ..………………………………….. ..………………………………….. ..………………………………….. ..………………………………….. Typ: PRIOCEIL 90 Fabrikat: PRIORIT AG www.priorit.de Tel.: +49 6181 3640-0 Fax : +49 6181 3640-210 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |