| 10 | 1 | PRIOCOPY Drucker- und Kopierereinhausung Einhausung aus feuerwiderstandfähigen Bauteilen, bestehend aus nichtbrennbaren Platten mit Oberfläche A2 – s1,d0 und einer Materialstärke von nur 42 mm. Industriell vorgefertigte Einhausung für Druckern und Kopierern auf überbreiten Fluren und Gängen. Die Vorteile: Freier Zugang zu den Geräten, selbstschließende Schiebetüren bei Rauch und Brand, hochwertige Optik mit chemisch beständigen Oberflächen, schneller Aufbau und zerstörungsfreie Demontage. Funktion Feuerwiderstandsfähigkeit über 90 Minuten, feuerbeständig Aufbau Kopierereinhausung bestehend aus Kopierer-Zelle und angrenzenden Seitenschränken Kopierer-Zelle mit zwei Schiebetüren, abschließbar Seitenschränke mit einflügeligen Türen, abschließbar Türöffnungswinkel der seitlichen Türen ca. 90° Seitliche Türen einschlagend, Drückergarnitur mit Fallenschloss, Edelstahlbänder, aushängbar Schiebetüren bei Rauch und Brand selbstschließend Türen mit Rauch- und Brandschutzdichtungen Anschlussdose auf der Rückwand (Schukostecker) 8 Einlegeböden, Tragkraft je Boden 75 kg Materialgüte Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, Klassifizierung A2 – s1, d0 Standardoberfläche CPL Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen dunkel abgesetzt Optionen Standardisierte Farben – weiß, ähnlich RAL 9016; Dekor Aluminium gebürstet; Grundierfolie Sonderdekore/Sonderfarben Lieferumfang Kopierereinhausung zerlegt auf Palette Rauchmelder Innenbeleuchtung 8 Einlegeböden, 2 Taster, 2 Steckdosen Drückergarnitur Element-Außenmaße (H x B x T) in mm: ……………………………………. Oberfläche: ……………………………………. Gewicht: ……………………………………. Optionen: ……………………………………. Typ: PRIOCOPY Fabrikat: PRIORIT AG www.priorit.de Tel.: +49 6181 3640-0 Fax : +49 6181 3640-230 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |