| 10 | 1 | PRIODIS Basic Sichere Monitoreinhausung Die Einhausung besteht aus nichtbrennbaren Brandschutzplatten sowie einer Sicherheitsverglasung und umschließt die Monitore vollständig. Die Entstehung von Brand oder Rauch wird verhindert, da kein Sauerstoff nachströmen kann. Der Nachweis hierüber erfolgte mittels Naturbrandversuch. Funktion Geprüfter Brandschutz für Monitore in Rettungswegen Naturbrandversuch Rauchschutz Kapselung der Brandlast Schutz gegen Vandalismus Aufbau Gehäuse aus nichtbrennbaren Brandschutzplatten mit pflegeleichter Oberfläche Brillantes, gehärtetes Sicherheitsglas Kabeleinführung durch Brandschutzdichtung Einfache Montage Horizontale und vertikale Montage möglich Materialgüte Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, Klassifizierung A2 – s1, d0 Standardfarbe weiß – ähnlich RAL 9016 Lieferumfang Gehäusebausatz mit Sicherheitsglas Befestigungswinkel mit Befestigungsmaterial Montageschablone Montageanleitung Optionen und Zubehör Standardisierte Farben; Dekor Aluminium gebürstet; Grundierfolie Sonderdekore/Sonderfarben Rückwand Element-Außenmaße (H x B x T) in mm: ………………………………….. Oberfläche: ………………………………….. Gewicht: ………………………………….. Wandart: ………………………………….. Optionen: ………………………………….. ………………………………….. Typ: PRIODIS Basic Fabrikat: PRIORIT AG www.priorit.de Tel.: +49 6181 3640-0 Fax : +49 6181 3640-230 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |