| 10 | 1 | PRIODOOR ETX A – 90 Minuten Revisionsöffnungsverschluss, flächenbündig Flächenbündig in GKF-Schachtwänden einbaubarer Revisionsöffnungsverschluss ohne sichtbaren Rahmen. Die verschließbare, dichtschließende Tür mit einputzbarer Aluminiumzarge eignet sich für kleine bis große revisionsgerechte Abschottungen von Installationsschächten und zur Abschottung von Messeinrichtungen und Verteilern in Flucht- und Rettungswegen. Einfacher und schneller Einbau für leichten Schachtzugang. Der Abschluss ist umlaufend dichtschließend und bietet eine Feuerwiderstandsfähigkeit über 90 Minuten. Funktion Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, feuerbeständig EI 90 i→o Klassifizierung Beflammung nach DIN 4102 Teil 2 (ETK) über 90 Minuten Geprüftes Brandverhalten vom Schachtinneren nach außen über mindestens 90 Minuten, Zugrundelegung des Normbrandes nach DIN 4102 Teil 2 Einhaltung Temperaturwerte max.140 K im Mittel, max.180 K punktuell Verwendbarkeitsnachweis Fachgruppe Z-6.55- Rauchschutz Dichtschließend Aufbau Revisionstür mit hoher mechanischer Beständigkeit Flächenbündige Montage in Schachtwand GKF, 2 x 20 mm oder 2 x 25 mm beplankt Bautiefe < 100 mm in Metallständerprofil Einflügelige Ausführung, Türanschlag DIN rechts Umlaufende Aluminiumzarge mit Anputzkante Umlaufende Rauch- und Brandschutzdichtungen, im Brandfall selbsttätig aufschäumend Tür in den Rahmen einschlagend, Öffnungswinkel ca. 180° Verriegelung mit Profilhalbzylinder Materialgüte Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, Klassifizierung A2 – s1, d0 Standardoberfläche CPL Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen dunkel abgesetzt Green Building Deklaration nach LEED und DGNB Lieferumfang Türblatt mit Edelstahlscharnieren und Schlosskasten Aluminiumzarge, Eckverbinder, Brandschutz- und Rauchschutzdichtung Profilhalbzylinder Drehanker und Befestigungslasche, Montageklötze Optionen Standardisierte Farben – weiß, ähnlich RAL 9016; Dekor Aluminium gebürstet; Grundierfolie Sonderdekore/Sonderfarben Schließzylinderrosette Gleichschließende Profilhalbzylinder Element-Außenmaße (H x B) in mm: ………………………………….. Baurichtmaß BRM (H x B) in mm: ………………………………….. Oberfläche: ………………………………….. Wandart: ………………………………….. Optionen: ………………………………….. Typ: PRIODOOR ETX A 90 Fabrikat: PRIORIT AG www.priorit.de Tel.: +49 6181 3640-0 Fax : +49 6181 3640-230 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |