| 10 | 1 | PRIODOOR EVX – 90 Minuten Brandschutzabtrennung, Aufputz Universell einsetzbare Brandschutzabtrennung mit Montagerahmen zur einfachen Montage auf der Wand. Die Brandschutzabtrennung ist ideal geeignet für die kleinflächige bis großformatige Abschottung von Unterputz- und Einbauwandverteilern in Rettungswegen. Der Abschluss ist umlaufend dichtschließend und bietet eine Feuerwiderstandsfähigkeit über 90 Minuten. Funktion Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, feuerbeständig Rauchschutz Aufbau Brandschutzabtrennung zur vollflächigen Wandmontage Mit umlaufendem, vorgebohrtem Montagerahmen, 22 mm Materialstärke, 115 mm breit Montage auf Massivwand Zwei-Punkt-Türverriegelung mit Schwenkhebel und Halbzylinder, in die Hausschließanlage integrierbar Einflügelige Tür mit Anschlag DIN rechts Zweiflügelige Ausführung bis H x B 2500 mm x 2300 mm Umlaufende Rauch- und Brandschutzdichtungen, selbstaufschäumend im Brandfall Befestigung direkt auf der Wand durch vorgebohrte Löcher im Montagerahmen Türflügel leicht ein- und aushängbar Materialgüte Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, Klassifizierung A2 – s1, d0 Standardoberfläche CPL Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen dunkel abgesetzt Green Building Deklaration nach LEED und DGNB Lieferumfang PRIODOOR EVX mit Montagerahmen Befestigungsmaterial für Massivwand Optionen Standardisierte Farben – weiß, ähnlich RAL 9016; Dekor Aluminium gebürstet; Grundierfolie Sonderdekore/Sonderfarben Bis zu 3-fache Rahmenaufdopplung zur Überdeckung hervorstehender Elemente Element-Außenmaße (H x B x T) in mm: ………………………………….. Baurichtmaß BRM (H x B) in mm: ………………………………….. Oberfläche: ………………………………….. Gewicht: ………………………………….. Wandart: ………………………………….. Optionen: ………………………………….. Typ: PRIODOOR EVX Fabrikat: PRIORIT AG www.priorit.de Tel.: +49 6181 3640-0 Fax : +49 6181 3640-230 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |