| 10 | 1 | PRIOELEC EUL – 90 Minuten Elektro-Überstülpgehäuse Elektrobrandschutzgehäuse zur Montage an der Wand für die Umbauung elektrischer und elektronischer Betriebsmittel. Das Gehäuse ist geeignet zur Abtrennung von Elektroverteilern in Rettungswegen. Das Gehäuse bietet eine Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten. Funktion Feuerwiderstandsfähigkeit über 90 Min. feuerbeständig Klassifizierung: Geeignet zur Brandlastdämmung über 30 Min Aufbau Leergehäuse ohne Rückwand mit hoher mechanischer Beständigkeit Tür aushängbar Türanschlag vor Ort wechselbar, DIN rechts/links Tür in den Korpus einschlagend, Öffnungswinkel ca. 180° 2-Punkt-Türverriegelung mit Schwenkhebel und Doppelbartzylinder Umlaufende Brandschutzdichtung, im Brandfall selbsttätig aufschäumend Kabeleinführungen oben + unten Kabelabkühlkanal oben + unten, 300 mm hoch Materialgüte Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, Klassifizierung A2 – s1, d0 Standardoberfläche CPL Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen dunkel abgesetzt Optionen Standardisierte Farben – weiß, ähnlich RAL 9016; Dekor Aluminium gebürstet; Grundierfolie Sonderdekore/Sonderfarben Element-Außenmaße (H x B x T) in mm: ………………………………….. Oberfläche: ………………………………….. Gewicht: ………………………………….. Türanschlag (DIN L / DIN R): ………………………………….. Feldhöhen: ………………………………….. Feldbreiten: ………………………………….. Platzeinheiten: ………………………………….. Optionen: ………………………………….. Typ: PRIOELEC EUL 90 Fabrikat: PRIORIT AG www.priorit.de Tel.: +49 6181 3640-0 Fax : +49 6181 3640-210 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |