| 10 | 1 | PRIOWALL IT / PRIOWALL IT+ Feuerbeständiges Wand- und Türsystem Wand- und Türsystem mit Glaselementen zur feuerbeständigen Trennung von IT, Stromversorgung und Klima-/Löschtechnik in eigenständige Brandabschnitte. Das Wand- und Türsystem ist kalt- und heißrauchdicht und bietet einen Feuerwiderstand über 90 Minuten. Die hochwertigen Oberflächen innen und außen runden das saubere Erscheinungsbild dieses einfach, schnell und sauber installierbaren und erweiterbaren Wandsystems ab. Die 42 mm Modulbauweise erlaubt vielfältige Alternativen mit brandsicheren Lüftungen, Kabel-/Rohrschotts, Klappen und Beschlägen. PRIOWALL IT+ ist mit einer Niedertemperaturdämmung ausgekleidet und bietet einen erhöhten IT-Schutz in Anlehnung an EN 1047-2. Funktion Feuerwiderstand 90 Minuten, feuerbeständig EI 90/F 90 Klassifizierung der Wand T 90-RS Klassifizierung der Tür(en) Tür(en) rauchdicht und dauerfunktionsgeprüft PRIOWALL IT+: Grenzwerte in Anlehnung an EN 1047-2 in Verbindung mit bestehenden Raumelementen und vergleichbaren Eigenschaften Aufbau Wand mit hoher mechanischer und thermischer Beständigkeit Brandschutz durch Ausbildung eines eigenen Brandabschnitts Schutz vor einseitigem Brand Bauhöhe bis 4.000 mm, beliebige Breite Geeignet für Türeinbauten bis H x B 2.500 x 2.500 mm Tür(en) mit 3D-Edelstahlbändern, 3-fach Verriegelung und Profilhalbzylinder PRIOWALL IT+: 42 mm Innendämmung Materialgüte Baustoff mit beidseitiger Oberflächenbeschichtung, Klassifizierung A2 – s1, d0: nichtbrennbar Standardoberfläche CPL ist chemisch hochbeständig und feuchtigkeitsunempfindlich Standardfarbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen dunkel abgesetzt Optionen Türbeschläge, Drücker, Rosetten Türschließer Türfeststellanlage Panikentriegelung Elektronische Türschließsysteme Lüftungs-, Kabel- und Rohrschotts Edelstahlverkleidung 1.4571 auf Anfrage Element-Außenmaße (H x B) in mm: ………………………………….. Oberfläche: ………………………………….. Wandart: ………………………………….. Türanschlag (DIN L / DIN R): ………………………………….. Anzahl Türflügel: ………………………………….. Anzahl Glaselemente: ………………………………….. Abmessungen Glaselemente (H x B) in mm: ………………………………….. Anzahl Standflügel: ………………………………….. Anzahl Gehflügel: ………………………………….. Anschluss Decke: ………………………………….. Deckenelement (B x T) in mm: ………………………………….. Anzahl PRIODOOR FSA: ………………………………….. Abmessungen PRIODOOR FSA (H x B) in mm: ………………………………….. Anzahl PRIODOOR ETX: ………………………………….. Abmessungen PRIODOOR ETX (H x B) in mm: ………………………………….. Optionen: ………………………………….. Typ: PRIOWALL IT Fabrikat: PRIORIT AG www.priorit.de Tel.: 06181 / 3640 0 Fax : 06181 / 3640 230 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |