| 10 | 1 | PRIODOOR FSA TUN Ein- und zweiflügelige Tunnel-Betriebstür Druck- und sogstabile Tür für den Einsatz in Betriebsgebäuden, Betriebsräumen etc. Ausführung gemäß Richtlinie 2004/54/EG, RABT, RVS, ZTV-ING Teil 5 und TL/TP TTT. Die Konstruktion berücksichtigt die speziellen Anforderungen für die betriebstechnische Ausstattung von Straßentunneln. Funktion Feuerwiderstand 90 Minuten: feuerbeständig T 90 Klassifizierung Rauchdicht und dauerfunktionsgeprüft Schutzart entsprechend IP 54 Druck- / sogstabil bis 2000 Pa Aufbau Ein- und zweiflügeliger Feuerschutzabschluss Türblatt aus Vollmaterial mit Edelstahloberfläche innen und außen Drei- oder vierseitig umlaufende Blockzarge mit Edelstahloberfläche Einstellbare Edelstahlbänder Verriegelung mittels Dreifallenschloss Selbstschließend über einstellbare Obentürschließer (Gehflügel) Standflügel mit Tortreibriegel Mehrstufige Brandschutzdichtungen, im Brandfall selbstständig aufschäumend Überwachbarer Türzustand über induktiven Nährungsschalter Potentialausgleich Materialgüte Baustoff klassifiziert A2 – s1, d0: nichtbrennbar Baustoff ist chemisch hochbeständig, fest, stabil und feuchtigkeitsbeständig Oberfläche beidseitig in Edelstahl 1.4571, Materialgüte nach ZTV-ING Teil 5, Anforderungsklasse I; Türbeschläge in Edelstahl 1.4571 Lieferumfang Tür PRIODOOR FSA TUN Befestigungsmaterial Optionen Überwachbarer Riegelkontakt Sondergrößen auf Anfrage Panikentriegelung Türschließer mit Schließfolgeregelung Ausführungen – 1-flügelig Element-Außenhöhe: 1811 – 2500 mm Element-Außenbreite: 480 – 1250 mm Ausführungen – 2-flügelig Element-Außenhöhe: 1811 – 2500 mm Element-Außenbreite: 480 – 2500 mm Typ: PRIODOOR FSA TUN Fabrikat: PRIORIT AG www.priorit.de Tel.: 06181 / 3640 0 Fax : 06181 / 3640 230 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |