| 10 | 1 | PRIODOOR FW TUN Tunnel-Fluchtwegstür Fluchtwegstür zum Abschluss von Fluchttunneln und Rettungswegen. Ausführung gemäß Richtlinie 2004/54/EG, RABT, ZTV-ING Teil 5 und TL/TP TTT. Die Konstruktion berücksichtigt die speziellen Anforderungen für die betriebstechnische Ausstattung von Straßentunneln. Funktion Feuerwiderstand 90 Minuten: feuerbeständig T 90 Klassifizierung Dauerfunktionsgeprüft Druck- / sogstabil bis 1000 Pa Aufbau Ausführung als einflügelige Fluchttür Türblatt aus Vollmaterial mit Edelstahloberfläche beidseitig Sichtfenster mit F 90 Glas Verstellbare Edelstahlbänder und Mehrfallenschloss Türen selbstschließend mit gedämpften Zahntriebtürschließer Türdrückergarnitur in Edelstahl 1.4571 beidseitig Kennzeichnung mit Piktogrammen gemäß RABT und TL/TP TTT Überwachbarer Türzustand durch induktiven Nährungsschalter Potentialausgleich Materialgüte Baustoff klassifiziert A2 – s1, d0: nichtbrennbar Baustoff ist chemisch hochbeständig, fest, stabil und feuchtigkeitsbeständig Oberfläche beidseitig in Edelstahl 1.4571, Materialgüte nach ZTV-ING Teil 5, Anforderungsklasse I; pulverbeschichtet einseitig Grün nach Angabe durch AG Türbeschläge in Edelstahl 1.4571 Lieferumfang Fluchtwegsstür PRIODOOR FW TUN, Piktogramme, Befestigungsmaterial Optionen Elektromechanische Türöffnungshilfe Sondergrößen auf Anfrage Optionen Element-Außenmaße (HxB) 1811 – 2500 Element-Außenbreite (HxB) 480 – 1250 Typ: PRIODOOR FW TUN Fabrikat: PRIORIT AG www.priorit.de Tel.: 06181 / 3640 0 Fax : 06181 / 3640 230 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |