| 10 | 1 | PRIODOOR PA3000 TUN Tunnel-Spezialtür Druck- und sogstabile Tür für den Einsatz mit erhöhten Anforderungen an die Druck-Sog-Stabilität sowie in direkten Lüftungsbereichen als Spezialtür. Ausführung gemäß Richtlinie 2004/54/EG, RABT, ZTV-ING Teil 5 und TL/TP TTT. Die Konstruktion berücksichtigt die speziellen Anforderungen für die betriebstechnische Ausstattung von Straßentunneln. Funktion Feuerwiderstand 90 Minuten: feuerbeständig T 90-RS Klassifizierung Rauchdicht und dauerfunktionsgeprüft Schutzart entsprechend IP 54, optional IP 65 Druck- / sogstabil bis 3000 Pa Aufbau Einflügeliger Feuerschutzabschluss Türblatt aus Vollmaterial mit Edelstahloberfläche innen und außen Drei- oder vierseitig umlaufende Blockzarge mit Edelstahloberfläche Türanschlag wahlweise DIN L / DIN R Einstellbare Edelstahlbänder Verriegelung mittels Dreifallenschloss Selbstschließend über einstellbare Obentürschließer Mehrstufige Brandschutzdichtungen, im Brandfall selbstständig aufschäumend Potentialausgleich Materialgüte Baustoff klassifiziert A2 – s1, d0: nichtbrennbar Baustoff ist chemisch hochbeständig, fest, stabil und feuchtigkeitsbeständig Oberfläche beidseitig in Edelstahl 1.4571, Materialgüte nach ZTV-ING Teil 5, Anforderungsklasse I; Türbeschläge in Edelstahl 1.4571 Lieferumfang Tür PRIODOOR PA3000 Montageanleitung Optionen Türzustandskontrolle mit induktivem Nährungsschalter Sondergrößen auf Anfrage Element-Außenmaße (H x B) in mm: ………………………………….. Baurichtmaß BRM (H x B) in mm: ………………………………….. Oberfläche: ………………………………….. Gewicht: ………………………………….. Wandart: ………………………………….. Türanschlag (DIN L / DIN R): ………………………………….. Optionen: ………………………………….. Typ: PRIODOOR PA3000 TUN Fabrikat: PRIORIT AG www.priorit.de Tel.: 06181 / 3640 0 Fax : 06181 / 3640 230 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |