| 10 | 1 | PRIODOOR ETH TUN Elektromechanische Türöffnungshilfe bis 400 Pa Gegendruck Elektromechanische Türöffnungshilfe zum vorschriftsgemäßen Öffnen von Fluchttüren bis zu einem Gegendruck von 400 Pa Speziell konzipiert für die Anwendung in Straßentunneln bei auftretenden Druckdifferenzen. Durch Betätigen des Türdrückers (alternativ Panikdruckstange) öffnet die Tür unmittelbar selbständig in Fluchtrichtung bis zu einem Türöffnungswinkel von 17°. Damit erfolgt automatisch ein sicherer Druckausgleich. Ausführung gemäß Richtlinie 2004/54/EG, RABT, ZTV-ING Teil 5, TL/TP TTT, STSG, RVS und PLaPB. Funktion Dauerfunktionsprüfung 25.000 Zyklen Schutzart entsprechend IP66 (Elektromechanischer Oben-Türöffner - Antrieb, Steuerungskasten) Türöffnung bis 400 Pa Gegendruck Aufbau Elektromechanischer Oben-Türöffner mit Stellantrieb, Anschlussleitung, ellipsenförmigen Hebelarm, Edel-stahlgehäuse und verstellbarer Anschlagplatte am Türflügel, Türöffnung bis 17° Öffnungswinkel, Öffnungszeit ca. 5 s Elektrisches Motorschloss mit Anschlussleitung und Motor- schlosssteuerung, Dreifallenschloss, Stulpbreite 16 mm Steuerungskasten mit Netzteil, SPS, Motorschlosssteuerung und Betriebsanzeige Montage an Drehflügeltüren DIN links/rechts, Öffnungsseite Materialgüte Elektromechanischer Oben-Türöffner – Gehäuse, Hebelarm, verstellbare Anschlagplatte aus Edelstahl 1.4571 Wahlweise Edelstahl roh, Gepulvert Grün RAL 6018, Gepulvert Grau 7037 Elektrisches Motorschloss, Stulp aus Edelstahl 1.4571 Steuerungskasten aus Kunststoff, Grau ähnlich RAL 7037 Montage und Wartung Montage elektromechanischer Oben-Türöffner an Türzarge und Türblatt mit Befestigungsschrauben Steuerungskasten Positionierung frei wählbar in der Nähe der Fluchttür. Empfohlener Einsatz mit Motorschloss in Fluchttür PRIODOOR FW TUN. Installation, Prüfung und Wartung ist von Fachpersonal vorzunehmen. PRIORIT informiert und zertifiziert Sie. Lieferumfang Elektromechanische Türöffnungshilfe, bestehend aus: Oben-Türöffner, Steuerungskasten und Motoschloss Befestigungsmaterial Anschlusskabel Montage- und Bedienungsanleitung Optionen: ………………………………….. Typ: TU-ETH-01-01 Fabrikat: PRIORIT AG www.priorit.de Tel.: +49 6181 3640-0 Fax : +49 6181 3640-230 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |