| 10 | 1 | PRIODOOR ETX TUN Flächenbündiger Tunnel-Elektro-Nischenabschluss Standardisierte, flächenbündige, feuerbeständige Revisionstür zur Abtrennung sicherheitstechnisch relevanter Elektroinstallationen in Tunnelnischen. Die Tür eignet sich zur Sicherung des Funktionserhalts sicherheitstechnischer elektrischer Leitungsanlagen z.B. Verteiler für Notbeleuchtung und Entrauchungsanlagen. Ausführung gemäß Richtlinie 2004/54/EG, RABT, ZTV-ING Teil 5. Funktion Feuerwiderstand 90 Minuten: feuerbeständig EI 90/F 90 Klassifizierung Rauchschutz Schutzklasse I Schutzart entsprechend IP 54 Druck- / sogstabil bis 1000 Pa Aufbau Ein- und Zweiflügeliger Revisionsverschluss zum flächenbündigen Einbau in Tunnelnische Befestigung seitlich innen mit Befestigungsanker Türen in den Rahmen einschlagend Türöffnungswinkel ca. 90° Türbänder in Edelstahl 1.4571 Schwenkhebel in Edelstahl 1.4401 vorbereitet für DIN Halbzylinder Umlaufende staubdichte Feuer- und Rauchschutzdichtung Potentialausgleich Integrierte Türfeststeller Mit induktivem Nährungsschalter zur Türüberwachung, 90° drehbar Materialgüte Baustoff mit Oberflächenbeschichtung, klassifiziert A2 – s1, d0: nichtbrennbar Baustoff und Oberfläche sind chemisch hochbeständig und feuchtigkeitsunempfindlich Oberfläche außen in Edelstahl 1.4571 Oberfläche innen kunststoffbeschichtet Befestigungsanker in Edelstahl 1.4529 Türbänder in Edelstahl 1.4571 Schwenkhebel in Edelstahl 1.4401 Einsatzmöglichkeit Flächenbündige Revisionstür zur Verblendung von Elektronischen in der Tunnelwand zur Sicherstellung des Funktionserhaltes der sicherheitstechnischen elektrischen Leitungsanlagen im Straßentunnel nach RABT (z.B.: Brandnotbeleuchtung, Entrauchung, etc.) Montage In der Wand abdichtende Verbauung für die Öffnungen der Tunnelwände mit seitlich umlaufenden Verankerungen über Befestigungsanker Lieferumfang Revisionsverschluss, Befestigungsmaterial, vorbereitet für Anschluss an Potentialausgleich Optionen Oberfläche außen gepulvert nach RAL Sondergrößen, Sonderausführungen auf Anfrage Seitlicher Anprallschutz bei Aufwandmontage im Rettungsweg Element-Außenmaße (H x B x T) in mm: ………………………………….. Rohbauöffnungsmaß (H x B) in mm: ………………………………….. Bauform: ………………………………….. Oberfläche: ………………………………….. Gewicht: ………………………………….. Wandart: ………………………………….. Lichte Türhöhe in mm: ………………………………….. Lichte Türbreite in mm: ………………………………….. Optionen: ………………………………….. Typ: PRIODOOR ETX TUN Fabrikat: PRIORIT AG www.priorit.de Tel.: 06181 / 3640 0 Fax : 06181 / 3640 230 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |