| 10 | 1 | PRIOWALL TUN Tunnel-Trennwandsystem Standardisiertes, feuerbeständiges Wandsystem für großformatige Umhausungen und Abschottungen im Straßentunnel. Die Brandschutz-Systemlösung eignet sich in Kombination mit PRIODOOR ETX TUN und Schottungen zur revisionsgerechten Abschottung von elektrischen Anlagen mit Anforderungen an den Funktionserhalt im Brandfall und zur Brandlastdämmung. Ausführung gemäß Richtlinie 2004/54/EG, RABT, ZTV-ING Teil 5. Funktion Feuerwiderstand 90 Minuten: feuerbeständig EI 90/F 90 Klassifizierung Wand/Decke/Türen Rauchschutz Schutzklasse I Schutzart entsprechend IP 54 Druck- / sogstabil bis 1000 Pa Aufbau Selbsttragendes Wandsystem, bestehend aus vorgefertigten Wandelementen Befestigung mit der Tunnelwand über Winkelschiene und Befestigungsanker in Edelstahl Geeignet für den Einbau von: Revisionstüren PRIODOOR ETX TUN Feuerschutzabschlüssen PRIODOOR FSA TUN Schottungen sowie Druckausgleichselementen Materialgüte Baustoff mit Oberflächenbeschichtung, klassifiziert A2 – s1, d0: nichtbrennbar Baustoff und Oberfläche sind chemisch hochbeständig und feuchtigkeitsunempfindlich Oberfläche außen in Edelstahl 1.4571 Oberfläche innen mit Kunststoffbeschichtung, optional mit Edelstahl verkleidet Einbau von System42 Komponenten PRIODOOR FW TUN PRIODOOR FSA TUN PRIODOOR ETX TUN Zubehör Kabel- und Rohrschott für Wand Entlüftung und Druckausgleich Element-Außenmaße (H x B) in mm: ………………………………….. Bauform (L / I / U): ………………………………….. Oberfläche: ………………………………….. Wandart: ………………………………….. Abmessungen Blenden (H x B) in mm: ………………………………….. Blenden oben / unten / seitlich: ………………………………….. Anzahl PRIODOOR ETX TUN: ………………………………….. Abmessungen PRIODOOR ETX TUN (H x B) in mm: ………………………………….. Anzahl PRIODOOR FW TUN: ………………………………….. Abmessungen PRIODOOR FW TUN (H x B) in mm: ………………………………….. Türanschlag PRIODOOR FW TUN: ………………………………….. Glaselement PRIODOOR FW TUN (H x B) in mm: ………………………………….. Optionen: ………………………………….. Typ: PRIOWALL TUN Fabrikat: PRIORIT AG www.priorit.de Tel.: 06181 / 3640 0 Fax : 06181 / 3640 230 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |